## Slide 1: 소켓 통신 기반 자동 블라인더 조절기
2018304051 이건희
2021304058 이윤정
2022.12.16

## Slide 2: 목차
개요
Raspberry Pi
AWS
NVIDIA Jetson Nano
부록

## Slide 3: 개요

## Slide 4: Architecture
Raspberry Pi
< 조도센서 >
C-Rest API
Amazon Web Services
NVIDIA Jetson Nano
< 서보모터 >
Python Socket

## Slide 5: Raspberry Pi

## Slide 6: Raspberry Pi
영국의 라즈베리 파이(Raspberry Pi) 재단에서 교육 목적으로 만든 싱글 보드 컴퓨터(SBC)
마이크로프로세서, 메모리, I/O 등이 내장되어 있음
< Raspberry Pi 4 >

## Slide 7: Raspberry Pi GPIO (1/2)
다용도 입출력(General Purpose Input/Output, GPIO)
디지털 신호를 입출력 할 수 있는 기능을 가지고 있음
Raspberry Pi에는 40개의 핀 존재

## Slide 8: Raspberry Pi GPIO (2/2)
SPI 통신을 위한 핀
  MOSI (GPIO 10)
    master에서 데이터를 출력하기 위한 선
  MISO (GPIO 9)
    slave에서 데이터를 출력하기 위한 선
  SCLK (GPIO 11)
    Clock 신호 선
  CS (GPIO 8)
    데이터를 송수신할 slave를 선택하기 위한 신호선
< GPIO Pin Header >

## Slide 9: SPI 통신
Pi와 주변 장치 간에 데이터를 전송하는 인터페이스 버스
1:N 통신을 지원하는 동기식 통신 방식
통신을 위해 최소 하나의 master, slave 기기와 4개의 선(MOIS, MISO, SCLK, CS) 필요
< SPI 통신 >
Raspberry Pi
MCP3208

## Slide 10: Raspberry Pi GPIO Library(1/2)
WiringPi
  GPIO Interface library for the Raspberry Pi
  C언어로 GPIO핀을 제어할 수 있는 기능을 제공하는 라이브러리

## Slide 11: Raspberry Pi GPIO Library(2/2)
Install WiringPi
sudo apt-get install wiringpi
sudo apt-get install git-core
cd wiringpi
git clone https://github.com/WiringPi/WiringPi
./build

## Slide 12: 조도센서
주변의 밝기를 측정하는 센서
빛의 양에 따라 저항 값이 달라짐
< 조도센서 >

## Slide 13: MCP3208
센서의 아날로그 출력 값을 12비트의 디지털 값으로 변환하는 A/D Converters (0v ~ 3.3v → 0 ~ 4095)
라즈베리파이와 MCP3208간에는 SPI 통신으로 ADC 데이터를 받음
< MCP3208 >
< MCP3208 핀 구조 >

## Slide 14: Raspberry Pi 회로도
조도센서로부터 받은 아날로그 값 → MCP3208 CH0
→ MCP3208을 통해 [아날로그 값 → 디지털 값]
→ 라즈베리파이에 값 전달
Raspberry Pi | MCP3208
VCC | VREF
GND | AGND
MOSI (GPIO 10) | DIN
MISO (GPIO 9) | DOUT
SCLK (GPIO 11) | CLK
CS (GPIO 8) | CS
< 회로도 >
10Kꭥ
과전류 방지를
위한 저항

## Slide 15: AWS

## Slide 16: AWS란?
Amazon Web services는 아마존 사가 제공하는 클라우드 서비스
인터넷을 통해 IT 리소스와 어플리케이션을 사용자의 요청에 따라 제공하는, 종량 과금제

## Slide 17: Os image 설정
컴퓨터에서 새 os를 설치하고 구성하는데 사용하는 폴더의 압축된 컬렉션

## Slide 18: 인스턴스 설정

## Slide 19: Influxdb
많은 쓰기 작업과 쿼리 부하를 처리하기 위해 2013년에 Go 언어로 개발된 오픈소스 TSDB(Time Series Database)

## Slide 20: Grafana
Grafana는 데이터 소스로부터 차트, 그래프, 알람 등을 웹 환경에서 제공해주는 interactive visualization web application
시계열 데이터베이스와 함께 사용되며 실시간 데이터 분석, 모니터링 등에 많이 사용됨

## Slide 21: Influxdb (1/3)
리눅스 상에서 influxdb 설치

## Slide 22: Influxdb (2/3)
Influxdb 접속

## Slide 23: Influxdb (3/3)
데이터 베이스 생성

## Slide 24: Rest api
http url을 통해 자원을 명시하고, http method를 통해 해당 자원에 대한 데이터 처리기능을 수행하는 것을 의미

## Slide 25: Grafana(1/5)
리눅스 상에서 그라파나 설치 및 서비스 실행

## Slide 26: Grafana(2/5)
그라파나에 web ui 접속 - Aws의 public ipadress:3000
초기 관리자 계정
-user name: admin
-user name: password

## Slide 27: Grafana(3/5)
데이터베이스를 추가
Influxdb에서 만든 데이터베이스를 사용하기위해 influxdb 선택

## Slide 28: Grafana(4/5)
쿼리 언어 및 데이터베이스의 주소를 설정
데이터 자원 명시
쿼리언어 설정

## Slide 29: Grafana(5/5)
제작한 test 데이터베이스를 가져옴
Database : test
초기 관리자 계정
-user name: admin
-user name: password

## Slide 30: Explore data

## Slide 31: NVIDIA Jetson Nano

## Slide 32: NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA에서 만든 고성능/저전력의 임베디드 슈퍼컴퓨터
Nvidia 그래픽 칩셋이 내장되어 있어 강력한 그래픽 연산 성능 제공
< NVIDIA Jetson Nano >

## Slide 33: Jetson Nano GPIO Library
GPIO 핀은 Raspberry Pi와 유사
GPIO를 이용하기 위해선 Jetson.GPIO 패키지를 설치해야 함
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install jetson.GPIO
sudo groupadd -f -r gpio
sudo usermod -a -G gpio <user name>
git clone https://github.com/NVIDIA/jetson-gpio.git
cd jetson-gpio
sudo python3 setup.py install
sudo cp lib/python/Jetson/GPIO/99-gpio.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

## Slide 34: PWM (1/2)
펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation)
디지털 신호의 전압을 이용하여 아날로그 전압을 만듦
V
t
0
1
2
3
0V
5V
< PWM 원리를 이용한 전압 출력 제어 >
50% HIGH

## Slide 35: PWM (2/2)
PWM 제어를 위한 GPIO 핀 설정
sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py
 Configure Jetson 40pin Header
 Configure header pins manually
 pwm0, pwm2 활성화(스페이스바)
 Save and reboot to reconfigure pins

## Slide 36: 서보모터
원하는 각도와 속도를 제어할 수 있는 모터
전원 5V, GND, 제어 3개의 단자로 구성
< 서보모터 >

## Slide 37: Jetson Nano 회로도
< 서보모터 >
< Jetson Nano >
VCC(5V)
GND
PWM
< 회로도 >
Servo Motor | Jetson Nano
전원 5V | 5V
GND | GND
제어 | 33번 핀(PWM)

## Slide 38: 부록

## Slide 39: 부록 – Raspberry Pi (1/6)
Influxdb 정보 상수로 정의
GPIO 정보 상수로 정의

## Slide 40: 부록 – Raspberry Pi (2/6)
GPIO 핀의 값 Low로 설정, 데이터 read
데이터 송수신 후 데이터 형식
MCP3208 전송 데이터 형식

## Slide 41: 부록 – Raspberry Pi (3/6)
  프로그램이 BCM의 GPIO 핀 번호를 사용하도록 설정
  SPI 통신 채널과
  속도 설정

## Slide 42: 부록 – Raspberry Pi (4/6)
  GPIO 핀 모드 설정
  서버와 연결

## Slide 43: 부록- Raspberry pi (5/6)
송신할 데이터를 body에 저장
http에서 http1버전을 이용해
influxdb에 body를 write 요청
header와 body를 소켓에 기록

## Slide 44: 부록- Raspberry pi (6/6)
  요청에 대한 http의 응답 메시지를 반환

## Slide 45: 부록 – AWS (1/2)
  데이터에서 20개까지의 최근데이터를 선택
  Local ip에 있는 influxdb의 데이터베이스에 접근

## Slide 46: 부록 – AWS (2/2)
쿼리문을 실행 최근 20개의
데이터를 리턴 받음
Result의 ‘data’의 값에 접근
피클 함수로 데이터를 전송

## Slide 47: 부록 – Jetson Nano (1/3)
모듈 불러오기
GPIO 셋팅 및 pwm 핀 out으로 설정

## Slide 48: 부록 – Jetson Nano (2/3)
클라이언트 소켓 설정
주파수 50Hz으로 정의
pwm 주기 20ms의 1%로 시작

## Slide 49: 부록 – Jetson Nano (3/3)
서버로부터 메시지 수신
어떤 데이터를 수신할지 모르기에 pickle 모듈 사용
cmd의 범위에 따라 서보모터 각도 조절
pwm 신호 종료, GPIO 초기화